## Slide 1: 车底爆炸物检测装置 产品立项报告
李振邦
Notes: 车底爆炸物检测装置新产品开发流程
为了确保新产品的成功开发和推广，车底爆炸物检测装置需要遵循一个系统化的流程：
一、市场调研和需求分析
市场趋势分析: 研究车底爆炸物检测装置的市场现状、发展趋势、竞争格局，以及潜在的市场需求。
用户需求调研: 深入了解用户的痛点和需求，包括检测精度、速度、易用性、成本等方面。
技术发展分析: 关注相关技术的最新进展，例如传感器技术、图像识别技术、人工智能技术等，寻找技术突破点。
二、产品概念设计
确定产品功能和性能指标: 根据市场需求和技术可行性，明确产品的核心功能、性能指标和技术参数。
选择技术路线: 评估不同技术方案的优缺点，选择最适合的技术路线，例如基于X射线、毫米波、超声波等技术的方案。
进行概念验证: 通过仿真、实验等手段验证产品概念的可行性。
三、产品详细设计
系统设计: 确定系统的总体架构、硬件和软件组成，以及各个模块的功能和接口。
硬件设计: 进行电路设计、机械设计、结构设计等，并选择合适的元器件。
软件设计: 开发图像处理算法、目标识别算法、控制算法等，并进行软件编码和测试。
四、产品原型制作和测试
制作产品原型: 根据设计方案制作产品原型，包括硬件组装和软件调试。
进行功能测试: 验证产品的各项功能是否符合设计要求。
进行性能测试: 测试产品的检测精度、速度、稳定性等性能指标。
进行环境测试: 模拟各种环境条件，测试产品的可靠性和适应性。
五、产品定型和量产
优化设计: 根据测试结果，对产品设计进行优化改进。
确定生产工艺: 选择合适的生产工艺和设备，并进行试生产。
建立质量控制体系: 确保产品质量符合相关标准和要求。
进行批量生产: 组织生产线进行批量生产，并进行质量控制。
六、产品推广和销售
市场推广: 制定市场推广策略，通过各种渠道宣传推广产品。
销售渠道建立: 建立销售渠道，包括线上和线下渠道。
售后服务: 提供完善的售后服务，包括技术支持、维修保养等。
七、持续改进
收集用户反馈: 收集用户对产品的意见和建议，并进行分析。
改进产品设计: 根据用户反馈和市场需求，持续改进产品设计和性能。
开发新功能: 研究新技术和新应用，开发新功能和新产品。
注意事项:
在整个开发过程中，需要注重安全性和可靠性，确保产品能够有效地检测爆炸物，并避免误报和漏报。
需要关注成本控制，选择合适的技术方案和元器件，降低生产成本。
需要遵守相关法律法规，确保产品的合法性和合规性。

## Slide 2
整体时间规划甘特图
Now
完成算法开发立即对接封装
完成算法开发后立即联系设备安装
6月度完成算法V1.0，达到任务书要求
设备安装后立即对接软件安装
无缝对接
双人合作

## Slide 3
甘特图（李振邦）
第二季度
算法调研
可疑物进度指标达到任务书要求
第四季度
真实环境验证算法有效性 算法改进与优化
第三季度
实现自研算法 撰写技术报告

## Slide 4
甘特图（软件开发工程师）
第三季度

## Slide 5
整体任务列表

## Slide 6: 一、市场调研和需求分析

## Slide 7: 市场趋势分析
发展趋势
  智能化：人工智能技术将被广泛应用于车底爆炸物检测装置，实现自动识别、智能分析、风险评估等功能。
  集成化：车底爆炸物检测装置将与其他安防系统集成，形成综合安防解决方案，例如与视频监控系统、车辆识别系统等集成。
竞争格局
  国际市场：美国UVeye公司Helios车底扫描仪，可在几秒钟内生成高分辨率图像，使用机器学习算法解释机械和安全问题。
  国内市场：同方威视VR1000车底检查机器人，通过无线手持终端对机器人进行操控，查看车底整幅底盘图像。
潜在市场需求
  政府部门：公安、武警、边防等政府部门对车底爆炸物检测装置的需求将持续增长，用于加强反恐防爆工作。
  交通运输行业: 机场、火车站、汽车站等交通枢纽对车底爆炸物检测装置的需求将不断增加，以保障旅客安全。
  大型活动场所: 体育场馆、演唱会场馆、展览中心等大型活动场所对车底爆炸物检测装置的需求也将增长，以确保活动安全。
  重要基础设施: 核电站、水电站、化工厂等重要基础设施对车底爆炸物检测装置的需求将不断提高，以防止恐怖袭击。

## Slide 8: 用户需求调研
检测精度
  准确识别爆炸物，并尽可能减少误报和漏报。
检测速度
  快速完成检测，避免造成车辆拥堵和人员等待。
易用性
  用户希望车底爆炸物检测装置操作简单方便，易于学习和使用。
可靠性
  性能稳定可靠，能够在各种环境下正常工作。
成本
  价格合理，符合用户预算范围。

## Slide 9: 技术发展分析
基于特征嵌入的无监督异常检测方法
  基于师生模型的异常检测：MKD使用多尺度特征和更轻的网络进行蒸馏
  基于One-Class Classification的异常检测：CutPaste将“剪切和粘贴”增强应用于二元异常分类中
  基于Distribution Map的异常检测：FYD在图像和特征级别对样本进行对齐以检测异常
  基于Memory Bank的异常检测：PatchCore, N-pad
基于重构的无监督异常检测方法
  基于自编码器：UTAD使用两阶段重建来生成高保真度图像，以避免重建错误
  基于GAN：SCADN在训练过程中部分遮罩图像，并使用GAN进行图像重建
  基于Transformer：AnoViT使用预训练的ViT提取特征并重建图像
  基于扩散模型：AnoDDPM

## Slide 10: 二、产品概念设计

## Slide 11: 产品功能
车底扫描成像
  利用光学传感器对车底进行扫描，生成清晰的车底图像。
  确保图像分辨率足够高，能够清晰地显示车底的细节，方便识别潜在的爆炸物。
自动爆炸物识别
  利用深度学习算法，自动判断车底有无异常物。
  具有较高的识别精度，能够有限区分爆炸物和其他物品，减少误报和漏报。
数据存储
  存储车底扫描图像和检测结果，方便后续查询和分析。
系统集成和互联
  方便安检人员进行操作和管理。

## Slide 12: 性能指标
车底扫描成像
  图像分辨率：≥ 1920 × 1080 分辨率
  扫描速度：≤ 5 秒/辆
  扫描宽度：≤ 2.5 米
自动爆炸物识别
  漏报率： ≤ 30%
  误报率： ≤ 30%
  识别速度：≤ 5 秒/辆
数据存储
  存储容量： ≥ 1 TB

## Slide 13: 技术路线
基于Memory Bank的异常检测
  优点: 可以存储大量正常样本信息，提高检测精度。
  缺点: 内存占用较大，需要较高的硬件配置。
  适用性: 适用于对检测精度要求高，且硬件资源充足的场景。
基于生成模型的异常检测
  优点：借助先进的图像生成技术，合成逼真的异常图像。
  缺点：利用生成方案StableDiffusion/VQGAN在车底图像上合成异常图像的方案尚属首次。
  适用性：传统工业图像异常检测方案性能不佳时采用。
首选方案：基于Memory Bank的的无监督车底爆炸物检测方法
备选方案：基于生成模型的异常检测

## Slide 14
基于特征嵌入的方法
师生模型

## Slide 15
基于特征嵌入的方法
分类模型

## Slide 16
基于特征嵌入的方法
分布模型

## Slide 17
基于特征嵌入的方法
内存模型

## Slide 18
自编码器模型
基于特征重构的方法

## Slide 19
基于特征重构的方法
其他模型

## Slide 20: UniAD, NIPS2022
正常训练图像
预训练特征提取器
特征重建
最小化正常特征与重建特征的差异
特征噪声
重建特征
异常特征
正常特征
异常测试图像
预训练特征提取器
特征重建
比较异常特征与重建特征的差异
重建特征
异常特征

## Slide 21: SimpleNet, CVPR2023
正常训练图像
预训练特征提取器
特征噪声
异常特征
正常特征
分类模块 标签为1
正常训练图像
预训练特征提取器
正常特征
分类模块 标签为0
异常图像
预训练特征提取器
异常特征
分类模块 标签为1

## Slide 22: InCTRL, CVPR2024
正常训练图像
预训练特征提取器
分类模块 标签为0
正常训练图像
预训练特征提取器
正常测试图像
预训练特征提取器
分类模块 标签为1
异常测试图像
预训练特征提取器
正常训练图像
预训练特征提取器
分类模块 标签为1
异常训练图像
预训练特征提取器
训练阶段
测试阶段

## Slide 23: 基于重建异常图像为正常图像的方法
基于重建的方法：由三个模块构成：
1. 合成模块：输入为正常图像，输出为合成异常图像。
2. 重建模块：输入为正常图像或合成异常图像，输出为重建图像，希望尽可能接近正常图像。
3. 判别模块：输入为测试图像和重建图像，输出为0或1。
MIM大规模自监督预训练
数据集：公开数据集
模型：A
LoRA微调
数据集：车底图像
模型：A
异常图像生成
数据集：车底图像
模型：G
二分类
数据集：车底图像
模型：D
二分类
数据集：车底图像
模型：D
0
1
重建正常图像
判别模块
生成异常图像
难点：难以保正 正常区域完全一致

## Slide 24: 基于异常图像生成的方法
基于重建的方法：由三个模块构成：
合成模块：输入为正常图像，输出为合成异常图像。
判别模块：输入为测试图像和重建图像，输出为0或1。
异常图像生成
数据集：车底图像
模型：G
分割
分割模块
生成异常图像
分类
分类模块
有异常/无异常

## Slide 25: 概念验证
实验室实验
  构建模拟数据集
  利用模拟数据集进行实验，验证算法的识别精度
    已有算法
      基于Memory Bank的异常检测
      基于重构的异常检测
      基于师生模型的异常检测
    自研算法
      基于StableDiffusion/VQGAN异常图像合成的方案
现场实验
  在实际应用场景 (例如停车场、检查站等) 进行实验，测试产品的实际性能。
    验证传感器的成像效果
    验证算法的识别精度
  收集真实数据，优化算法，提高检测精度和可靠性。

## Slide 26: 三、产品详细设计

## Slide 27: 系统设计
硬件组成
  传感器：光学传感器
  工作站：负责图像处理、特征提取、识别等计算任务。
  显示器: 显示车底图像、检测结果和报警信息。
  存储设备: 硬盘或固态硬盘，用于存储数据。
  网络设备: 交换机、路由器等，用于连接系统各个模块和与其他系统进行通信。
软件组成
  操作系统: Ubuntu 操作系统。
  深度学习框架：Pytorch
  控制软件: 用于控制系统运行，例如启动扫描、设置参数等。
  显示软件: 用于显示车底图像、检测结果和报警信息。
  车底爆炸物检测算法：基于深度学习的异常检测算法。
  数据库软件：用于存储和管理数据。

## Slide 28: 硬件设计
电路设计
  图像采集电路: 将传感器输出的模拟信号转换为数字信号，并进行放大、滤波等处理，以便后续进行图像处理。
  通信电路: 实现各个模块之间的通信，以及与其他系统的通信，例如 Ethernet、USB、RS-485 等接口。
  电源电路: 为各个模块提供稳定的电源，例如 AC-DC 转换电路、DC-DC 转换电路等。
机械设计
  传感器安装结构: 设计传感器安装结构，确保传感器稳定可靠地安装在车底扫描平台上。
  车底扫描平台: 设计车底扫描平台，确保平台能够平稳地放置，并使传感器扫描到车底的各个位置。
结构设计
  整体结构: 设计产品的整体结构，确保产品易于安装和维护。
  布线设计: 合理布线，避免电磁干扰，确保信号传输的稳定性。
元器件选择
  传感器: 选择性能稳定、可靠性高的传感器。
  工作站：选择计算性能强、稳定性强的工作站。
  其他元器件：选择符合工业级标准的元器件，例如电源模块、连接器、线缆等，确保产品的可靠性和安全性。

## Slide 29: 软件设计
软件架构
  数据采集层: 负责从传感器模块采集图像数据，并进行预处理，例如图像校正、图像拼接等。
  异常检测层: 利用深度学习算法，判断图像中是否包含异常目标。
  控制层: 负责控制系统运行，例如启动扫描、设置参数等。
  用户界面层: 显示车底图像、识别结果和报警信息，并提供用户交互功能。
软件测试
  单元测试: 对每个模块进行单独测试，确保模块功能的正确性。
  集成测试: 将各个模块集成在一起进行测试，确保系统功能的完整性和正确性。
  系统测试: 在模拟环境或真实环境中进行测试，测试系统的性能和可靠性。

## Slide 30: 四、产品原型制作和测试

## Slide 31: 制作产品原型
准备工作
  物料准备: 确保所有所需的硬件元器件、工具和软件都已经准备齐全。
  工作环境: 准备好安全的装配和调试环境。
硬件组装
  扫描装置安装: 根据设计方案，将扫描装置安装到适当位置，并确保安装牢固可靠。
  模块组装: 将各个模块 (例如扫描装置、工作站、显示器等) 组装在一起，并连接好所有线缆。
软件调试
  软件安装: 将操作系统、驱动程序、深度学习框架、异常检测算法等软件安装到工作站上。
  集成测试: 将各个软件模块集成在一起进行测试，确保系统功能的完整性和正确性。

## Slide 32: 功能与性能测试
传感器模块
  数据采集功能: 测试传感器是否能够正常采集车底图像，并检查扫描速度和图像质量是否满足要求 (例如分辨率、清晰度、扫描宽度等)。
  抗干扰能力: 测试传感器在不同环境条件 (例如光照、温度、湿度、电磁干扰等) 下的性能和稳定性。
异常检测模块
  识别速度: 测试异常检测算法的运行速度，确保满足要求。
  误报率和漏报率: 测试异常检测算法的误报率和漏报率，确保算法的可靠性。
控制和显示模块
  控制功能: 测试控制模块是否能够正常控制各个模块的运行，例如启动扫描、停止扫描、设置参数等。
  显示功能: 测试显示模块是否能够清晰地显示车底图像、检测结果和报警信息。
数据存储模块
  数据存储功能: 测试数据存储模块是否能够正常存储车底图像数据。

## Slide 34: 恳请各位领导 批评指正
车底爆炸物检测装置 产品立项报告
Notes: 车底爆炸物检测装置新产品开发流程
为了确保新产品的成功开发和推广，车底爆炸物检测装置需要遵循一个系统化的流程：
一、市场调研和需求分析
市场趋势分析: 研究车底爆炸物检测装置的市场现状、发展趋势、竞争格局，以及潜在的市场需求。
用户需求调研: 深入了解用户的痛点和需求，包括检测精度、速度、易用性、成本等方面。
技术发展分析: 关注相关技术的最新进展，例如传感器技术、图像识别技术、人工智能技术等，寻找技术突破点。
二、产品概念设计
确定产品功能和性能指标: 根据市场需求和技术可行性，明确产品的核心功能、性能指标和技术参数。
选择技术路线: 评估不同技术方案的优缺点，选择最适合的技术路线，例如基于X射线、毫米波、超声波等技术的方案。
进行概念验证: 通过仿真、实验等手段验证产品概念的可行性。
三、产品详细设计
系统设计: 确定系统的总体架构、硬件和软件组成，以及各个模块的功能和接口。
硬件设计: 进行电路设计、机械设计、结构设计等，并选择合适的元器件。
软件设计: 开发图像处理算法、目标识别算法、控制算法等，并进行软件编码和测试。
四、产品原型制作和测试
制作产品原型: 根据设计方案制作产品原型，包括硬件组装和软件调试。
进行功能测试: 验证产品的各项功能是否符合设计要求。
进行性能测试: 测试产品的检测精度、速度、稳定性等性能指标。
进行环境测试: 模拟各种环境条件，测试产品的可靠性和适应性。
五、产品定型和量产
优化设计: 根据测试结果，对产品设计进行优化改进。
确定生产工艺: 选择合适的生产工艺和设备，并进行试生产。
建立质量控制体系: 确保产品质量符合相关标准和要求。
进行批量生产: 组织生产线进行批量生产，并进行质量控制。
六、产品推广和销售
市场推广: 制定市场推广策略，通过各种渠道宣传推广产品。
销售渠道建立: 建立销售渠道，包括线上和线下渠道。
售后服务: 提供完善的售后服务，包括技术支持、维修保养等。
七、持续改进
收集用户反馈: 收集用户对产品的意见和建议，并进行分析。
改进产品设计: 根据用户反馈和市场需求，持续改进产品设计和性能。
开发新功能: 研究新技术和新应用，开发新功能和新产品。
注意事项:
在整个开发过程中，需要注重安全性和可靠性，确保产品能够有效地检测爆炸物，并避免误报和漏报。
需要关注成本控制，选择合适的技术方案和元器件，降低生产成本。
需要遵守相关法律法规，确保产品的合法性和合规性。